## Slide 1
眼动追踪小车
&
自跟踪小车
基于 Jetson Nano ，眼动追踪仪，Opencv和深度学习实现
小组成员：吕光冉

## Slide 2
目录
选题背景
01
方案设计
02
问题调试
03
成果展示
04

## Slide 3
01
选题背景
Background of Project

## Slide 4
在一定的场地之内
眼球所看的位置
就是小车到达的位置
你看哪里，我就去哪里
选题背景
自动跟随前方人体
但是当检测到人的视野之内有小车
并且人处于睁眼状态时
小车停止跟随，静静等待
并且遇到障碍，自主避障
你走，我就偷偷跟着你

## Slide 5
眼动追踪设备
红外反射光，前后双摄镜头
陀螺仪姿态解算
视觉识别
Opencv特征提取，
小型神经网络的视觉识别
Jetson Nano
Nvidia GPU -- 1/3 1080 Ti
$109, far lower than other Nvidia
选题背景

## Slide 6
02
方案设计
Design of Project

## Slide 7
眼动追踪仪
从眼动追踪仪处获取
前视图像 & 眼睛所看位置
小车
上位机
方案设计：眼动追踪小车
对眼动追踪追踪所看图像
进行投影变换
获取所看点在场地内的实际位置
WIFI 传输
WIFI 传输
根据人眼指示位置
和自己的实际位置和方向
进行移动控制
场地摄像头
从场地摄像头处
获得场地图像
USB传输
对场地摄像头图像
进行色块提取
获得小车在场地内的
位置以及朝向

## Slide 8
眼动追踪仪
从眼动追踪仪处获取
前视图像 & 眼睛所看位置
控制
小车
方案设计：自跟随小车
对眼动追踪图像进行色块提取
判断小车是否在视野之内
根据眼镜所看位置变化
判断人眼是否睁开
WIFI 传输
如果人眼内有小车& 人不闭眼
则停止运动
如果有障碍，则先行避障
前方有人体则跟随人体
车载摄像头
从车载摄像头处
获得前视图像
CSI传输
在控制板 Jetson Nano上
运行小型 SSD 网络
进行人体识别 & 障碍识别

## Slide 9
03
问题调试
Debugging

## Slide 10
场地搭建？
1.自行绘制打印场地
2.拆下蚊帐架作为支架
3.多重胶带固定位置
算法
1.头部不固定：需要自动校正算法
2.小车坐标系和图像坐标系不统一
3.眼动数据不稳定：定时 Pause
眼动追踪设备
1.开发版本，没有API
2.错误的图像传输：正则清洗
3.延时和掉帧严重：没办法
4.Wifi质量决定传输速度
小车
1.有GPIO，但缺少现成串口导致陀螺仪无法使用：双色方案
2.连接问题：固定唯一 WiFi
远程 ssh 登录
问题调试：眼动跟踪小车

## Slide 11
双重神经网络？
1.挤占图像传输通道
2.尴尬的内存
3.超过限度的电流索取
综合
1.网络效果不够理想：加入自定义数据再训练一下
2.方便调试：使用在线ipynb
眼动追踪设备
1.开发版本，没有API
2.错误的图像传输
3.延时和掉帧严重
4.Wifi质量决定传输速度
注视判断？
1.不稳定的传输图像：放弃对于图像的处理
2.仅仅识别眼球动向
问题调试：自跟随小车

## Slide 12
04
成果展示
Achievement of Project

## Slide 13
成果展示：眼动追踪小车

## Slide 14
成果展示：自跟随小车

## Slide 15
谢谢大家
欢迎大家的提问